## Slide 1
1
Vorlesung
Hydrologie I
Dr. Fred Hattermann
Do 8.15-9.45
Haus 12
Hattermann@pik-potsdam.de
SS 2014
Notes: 1

## Slide 2
2
Inhalts- und Terminübersicht
1. VL 10.04.14 Einführung
2. VL 17.04.14 Wasserkreislauf
3. VL 24.04.14 Strahlung
  (1.5.14 Feiertag)
4. VL 08.05.14 Komponenten und Prozesse
    des Wasserkreislaufs
5. VL 15.05.14 Niederschlag I
6. VL 22.05.14 Niederschlag II
  (29.05.14 Feiertag)
7. VL 05.06.14 Verdunstung

## Slide 3
3
Inhalts- und Terminübersicht
8. VL 12.06.14 Versickerung
9. VL 19.06.14 Infiltration
10. VL 26.06.14 Abfluss I
11. VL 03.07.14 Abfluss II
12. VL 10.07.14 Einheitsganglinie I
13. VL 17.07.14 Einheitsganglinie II

## Slide 4
6. Infiltration

## Slide 5
5
6. Infiltration
6.1 Definition
6.2 Physikalischer Prozess
6.3 Messung der Inflitration
6.4 Berechnungsformeln
6.5 Anteil der Infiltration an der Wasserbilanz

## Slide 6
Infiltration: Zugang von Wasser durch enge Hohlräume in die Lithosphäre;
Infiltration bezeichnet den Prozess des Eindringens von Niederschlägen in den Erdboden; er ist ein wichtiger Teilprozess des Wasserkreislaufes. Anschlussprozesse können Grundwasserneubildung und Abflussbildung sein. Die Infiltrationsmenge wird gemessen mit den Einheiten Millimeter pro Sekunde;
Infiltration wird maßgeblich von zwei Kräften beeinflusst, der Gravitation und der Kapillarität bzw. dem Matrixpotential. Weitere entscheidende Einflussfaktoren sind die Temperatur im Boden, die Wassersättigung des Bodens (Vorfeuchte), der Bedeckungsgrad (Vegetation) sowie die Niederschlagsintensität. So haben sandige Böden (63 µm-2 mm Korngröße), mit relativ großen, gut verbundenen Poren und einem großen Porenvolumen (30-45 %) die höchsten Infiltrationsraten.
6. Infiltration 6.1 Definition

## Slide 7
Hydraulische Leitfähigkeit kf [m/s oder mm/h]: ist die obere Grenze der maximalen Infiltration -> ii < kf
Niderschlagsintensität ip [mm/h]
ip < ii : komplette Infiltration möglich; kein Oberflächenabfluss; abhängig von der Anfangsfeuchte
max ii = kf => ip > ii oder kf => Oberflächenabfluss
6. Infiltration 6.1 Definition

## Slide 8
Infiltrationrate: innerhalb einer bestimmten Zeit versickerndes Wasservolumen (~Infiltrationintensität: = ii = Infiltration Wassersäule pro Zeit [mm/h]),
Infiltrationkapazität: maximale Infiltrationrate
Untergliedert Niederschlag in ober- und unterirdischen Abfluss;
Infiltration in ungesättigte Zone;
Reduzierung und Verzögerung des Abflusses;
Bodenfeuchte für die Vegetation;
Trägt zur Grundwasserneubildung bei;
6. Infiltration 6.1 Definition

## Slide 9
Infiltration ist abhängig von:
Niederschlag: Intensität – Dauer, Häufigkeit, lokale Verteilung
Bodenoberfläche: Neigung, Vegetation / Landnutzung, Rauhigkeit, Infiltrationsverhalten - Jahreszeit, Typ, Bedingungen (z.B. Pflügen) und Feuchtigkeit der oberen Schichten
Boden: hydraulische Leitfähigkeit – Viskosität vom infiltrierten Wasser, Anfangsfeuchte, Größe, Form, Verteilung von Mikro- und Makroporen; Potentialgefälle – Schwerkraft, Feuchte, Saugspannung an der Oberfläche, Grundwasserspiegel, Menge an Sickerwasser
6. Infiltration 6.1 Definition

## Slide 10
Definitionen im Zusammenhang mit Infiltration (1)
Sickerwasser: Wasser das der Schwerkraft folgt, bewegt sich durch große Poren und trägt zur Grundwasserneubildung bei
Kapillarwasser: Wasser, das in mittelgroßen Poren, durch die Oberflächenspannung / Kapillarität und Adsorption gehalten wird
Adsorptionswasser: Wasser, das durch Hydratation und elektrostatische Kräfte in einem sehr dünnen Wasserfilm um die Partikel herum gehalten wird
Porosität f [%]: Verhältnis von Poren zu gesamten Volumen
Wassergehalt q [%]: Verhältnis von Wasser zu gesamten Volumen
Wassersättigung S [%]: Verhältnis von Wasser zu Poren oder von Wassergehalt zu Porosität: S = q / f
6. Infiltration 6.1 Definition

## Slide 11
Definitionen im Zusammenhang mit Infiltration
Feldkapazität FK [%]: Menge an Wasser, die im Boden gegen die Schwerkraft gehalten werden kann;
Permanenter Welkepunkt PWP [%]: fällt der Wassergehalt unter diesen Punkt wird die Pflanze irreversibel geschädigt (Unterdruck von 1.500.000 Pa (150 Meter Wassersäule!) entspricht dem PWP);
Nutzbare Feldkapazität nFK [%] = FK – PWP; Differenz zwischen Feldkapazität und permanentem Welkepunkt; wichtig für Vegetation
6. Infiltration 6.1 Definition

## Slide 12
Bodentyp | equivalent grain diameter | porosity f | PWP | nFK
 | [mm] | [%] | [%] | [%]
Sand | 0,063 - 2,0 | 28-35 | 8-15 | 1-7
Schuff | 0,002-0,063 | 40-52 | 28-35 | 18-22
Ton | < 0,002 | 50-65 | 40-55 | 25-35
Lehm | -- | 35-50 | 20-35 | 12-19
6. Infiltration 6.1 Definition – Einschub Saugspannungskurve

## Slide 13
Saugspannungskurve
Die Bodenwasserspannung oder Saugspannung beschreibt die Energieverhältnisse im Porenwasser.
Die Saugspannung resultiert aus der Kapillarität des Korngerüsts im Boden, und der Oberflächenspannung des benetzenden Fluids.
Dementsprechend steigt in einer Bodensäule, die im druckfreien (Grund-)Wasser steht und nicht beregnet wird, das Wasser umso höher, je mehr feine, zusammenhängende Poren im Korngerüst vorliegen, die das Wasser gegen die Gravitation durch Kapillarität aufsteigen lassen.
(Regen-)Wasser hingegen aus gröberen Poren wird in das tiefer stehende freie (Grund-)Wasser abfließen. Je kleiner die bei einer Entwässerung noch benetzten Porenradien im Korngerüst sind, desto höhere Saugspannungen liegen im Boden vor.
Wikipedia
6. Infiltration 6.1 Definition – Einschub Saugspannungskurve

## Slide 14
Potentialkonzept
Potentiale werden in der Dimension einer Energie ausgedrückt.
In der Grundwasserhydraulik und der Bodenphysik werden sie fast immer auf das Gewicht normiert, wodurch sich für Potentiale formal die Dimension einer Länge ergibt ("Meter Wassersäule").
Anschaulich entspricht die Saugspannung von einem Meter der Belastung, die eine 1 m hohe Wassersäule auf eine Membran ausüben würde. Mit dem Matrixpotential wird somit die inhärente Energie (z. B. Hubarbeit) ausgedrückt, die das Wasser entgegen der Schwerkraft in der Bodenmatrix hält.
Das Matrixpotential wird in der Bodenkunde als dekadischer Logarithmus der in cm Wassersäule ausgedrückten Bodenwasserspannung, analog dem pH-Wert, als pF-Wert angegeben.
Eine Bodenwasserspannung von -100 hPa entspricht dem Betrag nach dem Druck einer 100 cm hohen Wassersäule, also dem pF-Wert 2,0.
Wikipedia
6. Infiltration 6.1 Definition – Einschub Saugspannungskurve

## Slide 15
Wasserspannungskurve
Zwischen der Wasserspannung und der Wassermenge (ausgedrückt als volumetrischer oder gravimetrischer Wassergehalt) im Boden besteht eine charakteristische Beziehung, die als Wasserspannungskurve die Wasserspeichereigenschaften des Bodens beschreibt. In der Abbildung sind die funktionalen Verläufe der Matrixpotentiale für Sand (Ss), Schluff (Uu), schluffiger Lehm (Lu) und Ton (Tt) aufgetragen.
6. Infiltration 6.1 Definition – Einschub Saugspannungskurve

## Slide 16
16
6. Infiltration 6.1 Physikalischer Prozess
= Gradient des hydraulischen Potentials

## Slide 17
Sharp front process; Ausbreitung vor allem vertikal außer an Berghängen
Sättigungszone: dünn, voll mit Wasser gefüllt
Übergangszone
Transportzone: füllt den Bodenspeicher mit der Zeit
Benetzungsgrenz -Zone: Saugkräfte und Schwerkraft bewegen Sie die Grenze nach unten
Sehr starker Einfluss von Makroporen (z.B. Wurzeln, Würmer, Risse)
6. Infiltration 6.1 Physikalischer Prozess

## Slide 18
6. Infiltration 6.1 Physikalischer Prozess
Wirkung eines Dauerregens auf einen unbewachsenen Lößboden
(Richter: Der Boden als Reaktor)

## Slide 19
6. Infiltration 6.1 Physikalischer Prozess
Wirkung eines Kurzniederschlages auf einen unbewachsenen Lößboden
(Richter: Der Boden als Reaktor)

## Slide 20
6. Infiltration 6.1 Physikalischer Prozess
Langfristiger Austrocknungsvorgang bei einem unbewachsenen Lößboden
(Richter: Der Boden als Reaktor)

## Slide 21
21
6. Infiltration
6.1 Definition
6.2 Physikalischer Prozess
6.3 Messung der Infiltration
6.4 Berechnungsformeln
6.5 Anteil der Infiltration an der Wasserbilanz

## Slide 22
Infiltrationsmessung mit einem Doppelringinfiltrometer
Innerer Ring: Messung der Infiltrations-geschwindigkeit / Intensität ii [mm/h]
Äußerer Ring Infiltration mit Wasser mit niedrigem Wasserspiegel -> sorgt für eine vertikale Infiltration, vermeidet seitlichen Kapillarsog
infiltration class | infiltration intensity ii [mm/h] | soil
1 very low | <1 | loam, clay
2 low | 1 – 5 ~ 10-6 m/s | clayey silt loam
3 low up to medium | 5 - 20 | sandy loam
4 medium | 20 – 63 ~ 10-5 m/s | loamy sand
5 medium up to high | 63- 127 | fine sand
6 high | 127 -254 | coarse sand
7 very high | > 254 ~ 10-4 m/s | coarse sand, gravel
6. Infiltration 6.3 Messung

## Slide 23
Infiltrationsmessung mit einem Doppelring-infiltrometer
6. Infiltration 6.3 Messung

## Slide 24
Schöniger, Dietrich (2003)
Messung von Wassergehalt und Sättigung mit Lysimeter
Misst Niederschlag, Abfluss und Ausgleichsgewicht -> Wassergehalt und Sättigungs
6. Infiltration 6.3 Messung

## Slide 25
Schöniger, Dietrich (2003)
Messung mit Lysimeter
6. Infiltration 6.3 Messung

## Slide 26
26
Messung mit Sprinklerinfiltrometer
(Beregnung)
Ähnlich natürl. Niederschlag
(genau, aber teuer!)
6. Infiltration 6.3 Messung

## Slide 27
27
Messung mit Haubeninfiltrometer
6. Infiltration 6.3 Messung

## Slide 28
28
Messung mit Tensionsinfiltrometer
6. Infiltration 6.3 Messung

## Slide 29
29
6. Infiltration
6.1 Definition
6.2 Physikalische Ursachen
6.3 Messung der Inflitration
6.4 Berechnungsformeln
6.5 Anteil der Infiltration an der Wasserbilanz

## Slide 30
Bestimmung der Versickerung und des effektiven Niederschlags
Für die Aufteilung des Gesamtniederschlags in effektive und Verlustanteile werden Verlustraten- und Abflussbeiwertansätze verwendet:
Verlustratenansatz mit konstanter Verlustrate (einfachster Ansatz)
konstante Verlustrate mit Anfangsverlust (zur Berücksichtigung der Bodenfeuchte nach längerer Trockenzeit etc.)
Abflussbeiwertansätze für geringe Niederschlagsintensitäten und in z.T. versiegelten Einzugsgebieten: auch mit Anfangsverlust kombinierbar.
Weitere Möglichkeiten zur Bestimmung des effektiven Niederschlags und der Versickerung bieten:
SCS-CN-Verfahren,
Horton-Verfahren,
Koaxialdiagramm,
Verfahren nach Green Ampt
Vergfahren nach Phillip
6. Infiltration 6.3 Berechnung

## Slide 31
31
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 32
32
6. Infiltration 6.4 Berechnung
Mit
i0 = Anfangsinfiltrationsrate (t=0)
i(t) = Infiltrationsrate zum Zeitpunkt t [mm h-1]
imax = max Infiltrationsrate bei Sättigung (t → unendlich);
k = Rückgangskonstante;
i(t)
Verfahren nach Horton

## Slide 33
33
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 34
Koaxialdiagramm
Voraussetzungen zur Erstellung:
• langjährige Niederschlags-Abfluß-Aufzeichnungen
• konstante Gebietseigenschaften (d.h. gültig nur für spezifisches Gebiet)
⇒ Multiregression von N,R, Jahreszeit, Dauer, Vorbodenfeuchte
⇒ Koaxialdiagramm: R = R(WZ, tN,N, VNS)
WZ: Wochenzahl
tN: Niederschlagsdauer
N: Niederschlagshöhe
VNS: Vorregenindex
b(t): Rückgangsfaktor
Nt: Tagesniederschlag
n: Tagesanzahl, z.B. n = 20
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 35
35
Koaxialdiagramm für das Einzugsgebiet der Rodenberger Aue (AEo = 166 km²); Gebietsrückhalt R = f(VN,W,D,N);
Beispiel: gegeben sind VNS = 28 mm, tN = 3 h, N = 52 mm im Juni (26. Woche). Lösung: N-A = 34 mm, Oberflächenabfluss = 52 - 34 = 18 mm / 3 h; aus Maniak (1997)
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 36
Verfahren nach Green-Ampt
Das Green-Ampt Infiltrationsmodell bietet eine Abschätzung der tatsächlichen Infiltration unter Berücksichtigung verschiedener Bodenparameter (Saugspannung, Porosität, hydraulische Leitfähigkeit, Zeit).
Die halb-physikalische Formel approximiert den Infiltrationsprozess durch ein Stufenprofil mit vollständiger Wassersättigung und der sog. Transportzone.
Nur der Wassergesättigte Teil des Bodens wird betrachtet (kf konstant).
Die Formel leitet sich aus dem Darcy-Gesetz ab, wobei das Prinzip auf der sog. Gradientenmethode basiert. Zu Beginn wirkt eine hohe Saugspannung (Matrixpotential), die mit der Zeit schwächer wird.
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 37
i(t) [mm/s] Infiltrationsrate
t [s] Zeit
Ks [mm/s] gesättigte hydraulische Leitfähigkeit
h0 [mm] hydraulisches Potential an der Bodenoberfläche
hf [mm] hydraulisches Potential an der Feuchtegrenze
Lf [mm] Höhe der infiltrierten Wassersäule
6. Infiltration 6.4 Berechnung
Green and Ampt Methode
Das hydraulische Potential beschreibt den Energiezustand von Wasser im Boden an einer durch die Messung definierten Stelle.

## Slide 38
I(t) [mm] kumulative Infiltration
C [mm/s1/2] dimensionsloser Parameter abhängig vom Wassergehalt
Iteration nötig!
Θs [-] gesättigter Wassergehalt
Θ0 [-] Anfangswassergehalt
h0 [mm] hydraulisches Potential an der Bodenoberfläche
hf [mm] hydraulisches Potential an der Feuchtegrenze
Green and Ampt Methode
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 39
i(t) [mm/s] Infiltrationsrate
t [s] Zeit
S [mm/s1/2] Sorptivität
gT [-] Modellparameter zw. 0.20 und 1.00
Ks [mm/s] gesättigte hydraulische Leitfähigkeit
I(t) [mm] kumulative Infiltration
Philip‘s 2 Therme Methode
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 40
φ [mm²/s] Matrix-Flux-Potential
bT [-] Modellparameter zw. 0.50 und 0.25π
Θs [-] gesättigter Wassergehalt
Θ0 [-] Anfangswassergehalt
Philip‘s 2 Therme Methode
D [mm2/s] diffusivity, e.g. Gardner‘s diffusivity equation
(Kutílek & Nielsen 1994), (Tolikas et al. 1982), (van Genuchten 1980)
Θb [-] water content behind the saturation front
Θa [-] water content in front of the saturation front
Kutílek, M. & Nielsen, D. R. (1994), Soil Hydrology, Catena Verlag, Cremlingen-Destedt.
Tolikas, P., Tzimopoulos, C. & Tolikas, D. (1982), ‚Horizontal absorption of water by soils with variable diffusivity‘, Journal of Hydrology 58, 123-129.
van Genuchten, M. T. (1980), ‚A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils‘, Soil Science Society of America Journal (Reprinted) 44, 892-898.

## Slide 41
i [mm/s] Infiltrationsrate
Θ [-] Bodenwassergehalt
imax [mm/s] max. Infiltrationsrate, Bodenparameter
kf [mm/s] hydraulische Leitfähigkeit
WP [-] Welkepunkt
GPV [-] gesamtes Porenvolumen
Methode nach Holtan
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 42
6. Infiltration 6.4 Berechnung
Methode nach Holtan

## Slide 43
43
Die Curve Number (CN) ist ein empirischer Parameter, um aus einem Niederschlagsereignis Oberflächenabfluss und damit auch versickernde (infiltrierende) Wassermenge zu bestimmen.
Sie wurde durch die USDA (Natural Resources Conservation Service) entwickelt (vorher Soil Conservation Service oder SCS — deshalb wird sie in der Literatur of noch "SCS runoff curve number" genannt). Sie wurde in vielen Experimenten in kleinen Einzugsgebieten und an Hängen gemessen und wird weltweit genutzt und angepasst.
Die Gleichung für die Abflussbildung lautet:
Mit
Q = Abfluss [mm]
P = Niederschlag [mm]
S = Max. Bodenfeuchteretention nach Beginn des Abflussprozesses [mm]
Ia ist der Anfangsverlusst [mm] (z.B. durch Interzeption); Oft wird angenommen, dass Ia = 0.2S – Ia = 0.05S.
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 44
44
Die maximal mögliche Infiltration S hängt von der aus Bodenarten klassifizierten Bodengruppe, der Bodennutzung und der aktuellen Bodenfeuchte ab und wird berechnet zu:
S: Maximal mögliche Infiltration [mm],
CN: Curve Number als Kennwert der Bodengruppe und –Nutzung [-].
Der CN-Wert liegt tabelliert in Abhängigkeit von der Bodengruppe und der Bodennutzung vor. Ferner sind 3 Bodenfeuchtenklassen definiert, wobei die Bodenfeuchteklasse I für trockenere, die Klasse II für eine mittlere Bodenfeuchte und die Klasse III für feuchtere Verhältnisse Gültigkeit hat. Die Tabellen liegen in der weiterführenden Literatur vor, z. B. in der DVWK-Regel 113 (DVWK 1984).
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 45
CN variert im Bereich von 30 zu 100; Kleine Werte bedeuten ein kleines “Oberflächenabflusspotential”, während hohe Zahlen viel schnellen Abfluss bedingen.
Umso kleiner die Zahl, desto permeabler (durchlässiger) ist also der Boden. Dabei kann Abfluss erst gebildet werden, wenn der Niederschlag größer dem Anfangsverlusst (Interzeption) ist.
Niederschlag P
6. Infiltration 6.4 Berechnung

## Slide 46
Bodengruppen nach dem SCS-Verfahren
Bodengruppe A, Böden mit großem Versickerungsvermögen = 1
Bodengruppe B, Böden mit mittlerem Versickerungsvermögen = 2
Bodengruppe C, Böden mit geringem Versickerungsvermögen = 3
Bodengruppe D, Böden mit sehr geringem Versickerungsvermögen = 4
Curve Numbers für Bodenfeuchteklasse II (Kleeberg und Överland 1998)
6. Infiltration 6.3 Berechnung

## Slide 47
47
6. Infiltration
6.1 Definition
6.2 Physikalischer Prozess
6.3 Messung der Infiltration
6.4 Berechnungsformeln
6.5 Anteil der Infiltration an der Wasserbilanz

## Slide 48
longtime averages [mm/a]
Infiltration from precipitation
*) Zehrflächen
umwelt/umweltatlas/
6. Infiltration 6.4 Anteil der Infiltration an der Wasserbilanz

## Slide 49
ET
Gesamtabfluss
GWN
6. Infiltration 6.4 Anteil der Infiltration an der Wasserbilanz